654084, г.Новокузнецк, Кемеровской обл., Россия, Кузнецкое шоссе,20

тел. (3843) 34-56-68    факс (3843) 34-38-72

e-mail: oao@zavoduniversal.ru,

адрес в Интернете: www.zavodunivtrsal

Паспорт  и инструкция по эксплуатации

конвекторов отопительных стальных напольных

«Кузнецк – Ритм» КПНК 20

1 Общие сведения

- Конвекторы изготовлены в соответствии с ГОСТ 31311-2005 и ТУ 4935-012-17757185-2005.

- Высокие   эстетические   и   эргономические   качества   конвекторов   позволяют   применять   их   в
современных зданиях с повышенными требованиями к интерьерам помещений.

- Конвекторы   предназначены  для   систем   водяного  отопления     зданий   различного   назначения   при
температуре теплоносителя до 150° С и рабочим избыточным давлением до 1,6 МПа (16 кгс/см²).

1.4	Конвекторы выпускаются правого и левого исполнения двух модификаций - концевые и проходные, с
резьбой ¾"  или без резьбы     (по согласованию с потребителем) для подсоединения к системе отопления.

2 Основные технические данные

| Тип конвекторов | Монтажный № | Номинальный тепловой поток, кВт | Расстояние между осями крепления стоек, L3, мм | Длина кожуха, L, мм | Длина элемента по оребрению, L1, ММ | Общая длина, L2, мм | Масса, кг (для справок) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| концевой | проходной |  |  |  |  |  | КОНЦЕВОГО | ПРОХОДНОГО | КОНЦЕВОГО | П¦)ОХОДНОГО |
| КПНК 20-0,72 К | КПНК 20-0,72 П | У 1-Н | 0,72 | 446 | 716 | 468 | 766 | 840 | 11,5 | 11,8 |
| КПНК 20-1,23 К | КПНК 20-1,23 П | У 2-Н | 1,23 | 542 | 812 | 540 | 862 | 940 | 16,5 | 16,8 |
| КПНК 20-1,85 К | КПНК 20-1,85 П | У 3-Н | 1,85 | 830 | 1 100 | 840 | 1150 | 1225 | 22,8 | 23,1 |
| КПНК 20-2,29 К | КПНК 20-2,29 П | У 4-Н | 2,29 | 1022 | 1292 | 1032 | 1342 | 1420 | 27,8 | 28,1 |
| КПНК 20-2,75 К | КПНК 20-2,7 5П | У 5-Н | 2,75 | 1214 | 1484 | 1230 | 1534 | 1610 | 31,0 | 31,3 |

При заказе указывать марку конвектора, номинальный тепловой поток в кВт; модификацию - «К» (концевой) или «П» (проходной); исполнение - «прав» (правое) или «лев» (левое).

Пример условного обозначения конвектора с номинальным тепловым потоком 1,23 кВт, концевого, правого исполнения при заказе:

Конвектор «Кузнецк - Ритм» КПНК 20 -1,23  К прав ТУ 4935-012-17757185-2005

3 Состав изделия и комплект поставки Конвектор состоит из следующих основных элементов:

1 - нагревательный элемент; 2 - кожух;   3 - решетка; 4 - торцевая крышка (2шт.); 5 - стойка (2шт.) В комплект поставки  входят:  конвектор в сборе (полной строительной готовности); упаковка; документация (паспорт    1шт. на партию или при поставке в торговую сеть - к каждому конвектору).

4 Монтаж конвекторов

4.1. Конвекторы устанавливаются на подготовленный (чистый) пол в следующей последовательности:  - предварительно замерить размер «L3»;

- разметить места крепления конвектора к полу, выдерживая размер «L3»;

- установить клиновые анкера;

- установить конвектор на анкера и зафиксировать положение конвектора гайками.

При установке конвектора должны соблюдаться расстояния в пределах:

- от верха кожуха до конструкций здания, препятствующих  свободному выходу нагретого воздуха

- не менее 140 мм;

- от ограждающих конструкций здания до тыльной стенки конвектора - не менее 50 мм.

5    Эксплуатация и техническое обслуживание

- В качестве теплоносителя использовать химически очищенную воду согласно требованиям РД34.20.501-
05    «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ».

- В   процессе   эксплуатации   необходимо   производить   очистку   конвектора   от   пыли   перед   началом
отопительного сезона и через каждые 3-4 месяца. Нагревательный элемент очищается пылесосом, для    этого
необходимо снять решетку. Лицевые поверхности кожуха и прочие детали следует протирать мягкой ветошью с
использованием слабого мыльного раствора.

6    Транспортирование. Хранение

6.1  Транспортирование конвекторов допускается любым видом транспорта, обеспечивающим сохранность конвекторов от механических повреждений.

6.2 Конвекторы должны храниться в закрытом помещении или под навесом и должны быть защищены oi воздействия влаги и химических веществ, вызывающих коррозию.

7    Свидетельство о приемке

7.1 Конвекторы   отопительные   напольные    «Кузнецк - Ритм» КПНК 20   соответствуют     ГОСТ 31311-2005, ТУ 4035-012-17757185-2005  и  признаны годными для эксплуатации.

№ партии____________________ Дата изготовления__________________

Номинальный тепловой поток _______________________кВт

Вес (брутто)________________________кг

ОТК_________________________ Дата___________________________

# Гарантийные обязательства

Гарантийный срок при соблюдении потребителем требований по хранению, транспортированию, монтажу и эксплуатации, предусмотренных ТУ 4935-012-17757185-2005, настоящим паспортом – 3 года со дня ввода конвектора в эксплуатацию или продажу (при реализации  через торговую сеть), но  не более 5 лет со дня изготовления. Средний  срок службы конвекторов не менее 25 лет при условии соблюдения требований настоящего паспорта, технических условий.