654084, г.Новокузнецк, Кемеровской обл., Россия, Кузнецкое шоссе,20

тел. (3843) 34-56-68    факс (3843) 34-38-72

e-mail: oao@zavoduniversal.ru,

адрес в Интернете: www.zavodunivtrsal

Паспорт  и инструкция по эксплуатации

конвекторов отопительных настенных малой глубины

«Универсал КНУ Авто» КСК 20 с клапаном терморегулятора

1 Общие сведения

1.1 Конвекторы изготовлены в соответствии с ГОСТ 31311-2005 и ТУ 4935-082-00284581-02, имеют клапан терморегулятора со стальным корпусом производства ООО «Данфосс» для поддержания в помещении заданной температуры, кожух обтекаемой формы без острых углов малой глубины (не более 100 мм).

Высокие эстетические и эргономические качества конвекторов позволяют применять их в современных зданиях с повышенными требованиями к интерьерам помещений.

1.2	Конвекторы предназначены для систем отопления жилых, общественных и производственных зданий с температурой теплоносителя до 120° С и рабочим избыточным давлением до 1.0 МП а (10 кгс/см2), обеспечивают поддержание комфортных температурных условий в отапливаемом помещении и экономии теплоэнергии за счёт регулирования теплоотдачи. При температуре теплоносителя 105° С температура на поверхности кожуха не более 40° С.

1..3	Конвекторы выпускаются следующих модификаций - концевые и проходные, с замыкающими участками (зу) или без них, с резьбой ¾" или без резьбы    (по согласованию с потребителем) для подсоединения к системе отопления, регулирование тепловой мощности  производится автоматически.

2   Основные технические данные

| Тип конвекторов | Монтажный № | Номинальный тепловой поток, кВт | Длина кожуха, L, мм | Общая длина, L1, мм | Масса концевых, кг. (справочная) | Масса проходных, кг. (справочная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| концевой | проходной |  |  |  | концевого | проходного |  |  |
| КСК 20-0,4 КА1 (ЗУ) КСК 20-0,4 КА2 | КСК 20-0,4 ПА(ЗУ) КСК 20-0,4 ПА | У 1 | 0,4 | 643 | 820 | 770 | 6,9 6,8 | 7,4 7,3 |
| КСК 20-0,479 КА1 (ЗУ) КСК 20-0,479 КА2 | КСК 20-0,479 ПА(ЗУ) КСК 20-0,479 ПА | У2 | 0,479 | 739 | 916 | 866 | 8,2 8,1 | 8,4 8,3 |
| КСК 20-0,655 КА1(ЗУ) КСК 20-0,655 КА2 | КСК 20-0,655 ПА(ЗУ) КСК 20-0,655 ПА | УЗ | 0,655 | 643 | 820 | 770 | 9,0 8,9 | 9,2 9,1 |
| КСК 20-0,787 КА1(ЗУ) КСК 20-0,787 КА2 | КСК 20-0,787 ПА(ЗУ) КСК 20-0,787 ПА | У4 | 0,787 | 739 | 916 | 866 | 10,2 10,1 | 10,5 10,4 |
| КСК 20-0,91 8 КА1 (ЗУ) КСК 20-0,91 8 КА2 | КСК 20-0,91 8 ПА(ЗУ) КСК 20-0,9 18 ПА | У5 | 0,918 | 835 | 1024 | 1001 | 11,6 11,5 | 11,9 11,8 |
| КСК 20-1, 049 КА1 (ЗУ) КСК 20-1, 049 КА2 | КСК 20-1, 049 ПА(ЗУ) КСК 20- 1,049 ПА | У6 | 1,049 | 931 | 1120 | 1070 | 12,8 12,7 | 13,0 12,9 |
| КСК20-1,18КА1(ЗУ) КСК 20- 1,1 8 КА2 | КСК 20-1,1 8 ПА(ЗУ) КСК 20-1, 18 ПА | У7 | 1,18 | 1027 | 1216 | 1166 | 14,0 13,9 | 14,2 14,1 |
| КСК 20-1,3 11КА1 (ЗУ) КСК 20-1 .311КА2 | КСК 20-1,311 ПА(ЗУ) КСК 20- 1,3 11 ПА | У8 | 1,311 | 1123 | 1312 | 1262 | 15,1 15,0 | 15,4 15,3 |
| КСК 20-1,442 КА1(ЗУ) КСК 20-1, 442 КА2 | КСК 20-1, 442 ПА(ЗУ) КСК 20- 1,442 ПА | У9 | 1,442 | 1219 | 1408 | 1358 | 16,5 16,4 | 16,7 16,6 |
| КСК 20-1, 573 КА1(ЗУ) КСК 20-1,573 КА2 | КСК 20-1,573 ПА(ЗУ) КСК 20- 1,573 ПА | У 10 | 1,573 | 1315 | 1510 | 1456 | 17,7 17,6 | 17,9 17,8 |
| КСК 20-1, 704 КА1 (ЗУ) КСК 20-1, 704 КА2 | КСК 20-1, 704 ПА(ЗУ) КСК 20- 1,704 ПА | У11 | 1,704 | 1411 | 1606 | 1534 | 18,9 18,8 | 19,0 18,9 |
| КСК 20-1,835 КА1(ЗУ) КСК 20-1, 835 КА2 | КСК 20-1, 835 ПА(ЗУ) КСК 20-1, 835 ПА | У 12 | 1,835 | 1507 | 1702 | 1652 | 20,1 20,0 | 20,3 20,2 |
| КСК 20- 1,966 КА1(ЗУ) КСК 20-1, 966 КА2 | КСК 20-1, 966 ПА(ЗУ) КСК 20- 1,966 ПА | У 13 | 1,966 | 1603 | 1804 | 1754 | 21,3 21,2 | 21,5 21,4 |

Примечания: масса указана без учёта массы термостатической головки (~ 0,2кг), масса замыкающего участка составляет ~ 0,1кг.

Примеры условного обозначения:

При  заказе  концевых конвекторов в условные обозначения должны быть   включены:   наименование конвектора;   условное обозначение по ТУ 4935-082-00284581-02; диаметр условного прохода труб; номинальный тепловой поток; обозначение «КА»; цифра «1» - при комплектации конвектора встроенным термостатом КТК-У1для однотрубных систем или «2» - при комплектации термостатом КТК-У2 для двухтрубных систем (клапана рекомендуется применять с термостатическим элементом типа RTD3651); (зу) - при заказе конвекторов с замыкающими участками; обозначение ТУ 4935-082-00284581-02.

Пример заказа:   Конвектор «Универсал КНУ Авто» КСК 20-0,655 КА 1(зу)  ТУ 4935-082-00284581-02

При заказе проходных конвекторов в условные обозначения должны быть включены: наименование конвектора; условное обозначение по ТУ 4935-082-00284581-02; диаметр условного прохода труб; номинальный тепловой поток; обозначение «ПА»; (зу) - при заказе конвекторов с замыкающими участками; обозначение ТУ 4935-082-00284581-02.

Пример заказа:    Конвектор «Универсал КНУ Авто» КСК 20-0,918 ПА (зу) ТУ 4935-082-00284581-02

Схемы расположения терморегуляторов в нагревательных элементах

при различных исполнениях конвекторов «Универсал КНУ Авто»

Нагревательный элемент концевой с ЗУ правого исполнения (левое исполнение – в зеркальном изображении)

Движение теплоносителя по схеме «сверху-вниз»                                 Движение теплоносителя по схеме «снизу-вверх»

Нагревательный элемент концевой  без ЗУ правого исполнения (левое исполнение – в зеркальном изображении)

Движение теплоносителя по схеме «сверху-вниз»                                   Движение теплоносителя по схеме «снизу-вверх»

Примечание: на схемах компоновки труб нагревательного элемента стрелками показано направление движения теплоносителя,

⁪ ТС –условное обозначение термостата.

5   Эксплуатация и техническое обслуживание

5.1 В качестве теплоносителя использовать химически очищенную и деарированную воду. Запрещается спуск теплоносителя при перерывах в             работе и    остановке в летний период.

5.2 Термостатический элемент поз.4  настроить согласно инструкции.

5.3  В процессе эксплуатации необходимо производить очистку конвектора от пыли перед началом отопительного сезона и через каждые 3-4 месяца.   Нагревательный элемент очищается щеткой или пылесосом, для этого необходимо снять кожух. Лицевые поверхности кожуха и прочие детали следует протирать мягкой ветошью с использованием слабого мыльного раствора.

6    Транспортирование. Хранение

Транспортирование конвекторов допускается любым видом транспорта, обеспечивающим сохранность конвекторов от механических повреждений.

Конвекторы должны храниться в закрытом помещении или под навесом и должны быть защищены от воздействия влаги и химических веществ,

вызывающих коррозию.

7    Свидетельство о приемке

Конвекторы автоматизированные отопительные настенные малой глубины типа «Универсал КНУ Авто» КСК 20 соответствуют ГОСТ 31311-2005, ТУ 4935-082-00284581-02 и признаны годными для эксплуатации..

№ партии_______________________________          Дата  изготовления __________________________

Номинальный тепловой поток_____________ кВт          
Вес (брутто)______________________________кг
ОТК_________________________________        Дата_____________________

8    Гарантийные обязательства

Гарантийный срок при соблюдении потребителем требований по хранению, транспортированию, монтажу и эксплуатации, предусмотренных

ТУ 4935-082-00284581-02, настоящим паспортом - 3 года со дня ввода конвектора в эксплуатацию или продажу (при реализации через торговую сеть),

но не более 5 лет со дня изготовления. Средний срок службы конвекторов не менее 25 лет при условии соблюдения требований настоящего паспорта,

технических условий.