654084, г.Новокузнецк, Кемеровской обл., Россия, Кузнецкое шоссе,20

тел. (3843) 34-56-68    факс (3843) 34-38-72

e-mail: oao@zavoduniversal.ru,

адрес в Интернете: www.zavodunivtrsal

Паспорт  и инструкция по эксплуатации

конвекторов отопительных настенных средней глубины

«Универсал КНУ-С Авто» КСК 20 с клапаном терморегулятора

1 Общие сведения

1.1 Конвекторы изготовлены в соответствии с 31311-2005 и ТУ 4935-082-00284581-02, имеют клапан терморегулятора со стальным корпусом производства ООО «Данфосс» для поддержания в помещении заданной температуры, кожух обтекаемой формы без острых углов средней глубины (не более 160 мм). Высокие эстетические и эргономические качества конвекторов позволяют применять их в современных зданиях с повышенными требованиями к интерьерам помещений.

1.2      Конвекторы предназначены для систем отопления жилых , общественных и производственных зданий с температурой теплоносителя до 120 ˚С и рабочим избыточным давлением до 1,0 МПа (10 кгс/см2), обеспечивают поддержание комфортных температурных условий в отапливаемом помещении и экономии теплоэнергии за счёт автоматического регулирования теплоотдачи. При температуре теплоносителя 105 ˚С температура на поверхности кожуха не более 40 ˚С.

1.3   Конвекторы выпускаются следующих модификаций – концевые и проходные (с замыкающими участками или без них), с резьбой ¾” или без резьбы (по согласованию с потребителем) для подсоединения к системе отопления, регулирование тепловой мощности производится автоматически.

# 2  Основные технические данные

| Тип конвекторов | Монтажный № | Номинальный тепловой поток, кВт | Длина кожуха, L, мм | Общая длина, L1, мм | Масса ,кг (для справки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| концевой | проходной |  |  |  | концевого | проходного | концевого | проходного |
| КСК 20-0,7 КА1(ЗУ) КСК 20-0,7 КА2 | КСК 20-0,7 ПА(ЗУ) КСК 20-0,7 ПА | У 14А | 0,7 | 598 | 715 | 751 | 11,3 11,2 | 11,6 11,5 |
| КСК 20-0,85 КА1(ЗУ) КСК 20-0,85 КА2 | КСК 20-0,85 ПА(ЗУ) КСК 20-0,85 ПА | У 15А | 0,85 | 694 | 811 | 847 | 12,8 12,7 | 13,1 13,0 |
| КСК 20-1,0 КА1(ЗУ) КСК 20-1,0 КА2 | КСК 20-1,0 ПА(ЗУ) КСК 20-1,0 ПА | У 16А | 1,0 | 790 | 907 | 943 | 14,4 14,3 | 14,7 14,6 |
| КСК 20-1,226 КА1(ЗУ) КСК 20-1,226 КА2 | КСК 20-1,226 ПА(ЗУ) КСК 20-1,226 ПА | У 14 | 1,226 | 790 | 907 | 895 | 18,1 18,0 | 18,4 18,3 |
| КСК 20-1,348 КА1(ЗУ) КСК 20-1,348 КА2 | КСК 20-1,348 ПА(ЗУ) КСК 20-1,348 ПА | У 15 | 1,348 | 838 | 955 | 943 | 19,2 19,1 | 19,5 19,4 |
| КСК 20-1,471 КА1(ЗУ) КСК 20-1,471 КА2 | КСК 20-1,471 ПА(ЗУ) КСК 20-1,471 ПА | У 16 | 1,471 | 886 | 1004 | 991 | 20,4 20,3 | 20,7 20,6 |
| КСК 20-1,593 КА1(ЗУ) КСК 20-1,593 КА2 | КСК 20-1,593 ПА(ЗУ) КСК 20-1,593 ПА | У 17 | 1,593 | 934 | 1052 | 1039 | 21,5 21,4 | 21,8 21,7 |
| КСК 20-1,716 КА1(ЗУ) КСК 20-1,716 КА2 | КСК 20-1,716 ПА(ЗУ) КСК 20-1,716 ПА | У 18 | 1,716 | 982 | 1100 | 1087 | 22,6 22,5 | 22,9 22,8 |
| КСК 20-1,838 КА1(ЗУ) КСК 20-1,838 КА2 | КСК 20-1,838 ПА(ЗУ) КСК 20-1,838 ПА | У 19 | 1,838 | 1030 | 1148 | 1135 | 23,7 23,6 | 24,0 23,9 |
| КСК 20-1,961 КА1(ЗУ) КСК 20-1,961 КА2 | КСК 20-1,961 ПА(ЗУ) КСК 20-1,961 ПА | У 20 | 1,961 | 1078 | 1196 | 1183 | 24,9 24,8 | 25,2 25,1 |
| КСК 20-2,083 КА1(ЗУ) КСК 20-2,083 КА2 | КСК 20-2,083 ПА(ЗУ) КСК 20-2,083 ПА | У 21 | 2,083 | 1126 | 1245 | 1231 | 26,0 25,9 | 26,3 26,2 |
| КСК 20-2,206 КА1(ЗУ) КСК 20-2,206 КА2 | КСК 20-2,206 ПА(ЗУ) КСК 20-2,206 ПА | У 22 | 2,206 | 1174 | 1293 | 1279 | 27,1 27,0 | 27,4 27,3 |
| КСК 20-2,328 КА1(ЗУ) КСК 20-2,328 КА2 | КСК 20-2,328 ПА(ЗУ) КСК 20-2,328 ПА | У 23 | 2,328 | 1222 | 1341 | 1327 | 28,3 28,2 | 28,6 28,5 |
| КСК 20-2,451 КА1(ЗУ) КСК 20-2,451 КА2 | КСК 20-2,451 ПА(ЗУ) КСК 20-2,451 ПА | У 24 | 2,451 | 1270 | 1389 | 1375 | 29,4 29,3 | 29,7 29,6 |
| КСК 20-2,574 КА1(ЗУ) КСК 20-2,574 КА2 | КСК 20-2,574 ПА(ЗУ) КСК 20-2,574 ПА | У 25 | 2,574 | 1318 | 1437 | 1423 | 30,5 30,4 | 30,8 30,7 |
| КСК 20-2,696 КА1(ЗУ) КСК 20-2,696 КА2 | КСК 20-2,696 ПА(ЗУ) КСК 20-2,696 ПА | У 26 | 2,696 | 1366 | 1485 | 1471 | 31,6 31,5 | 31,9 31,8 |
| КСК 20-2,819 КА1(ЗУ) КСК 20-2,819 КА2 | КСК 20-2,819 ПА(ЗУ) КСК 20-2,819 ПА | У 27 | 2,819 | 1414 | 1533 | 1519 | 32,8 32,7 | 33,1 33,0 |
| КСК 20-2,941 КА1(ЗУ) КСК 20-2,941 КА2 | КСК 20-2,941 ПА(ЗУ) КСК 20-2,941 ПА | У 28 | 2,941 | 1462 | 1581 | 1567 | 33,9 33,8 | 34,2 34,1 |

Примечания: масса указана без учёта массы термостатической головки (≈0,2кг), масса замыкающего участка составляет ≈0,1кг.

Примеры условного обозначения:

При  заказе  концевых конвекторов в условные обозначения должны быть   включены:   наименование конвектора;   условное обозначение по ТУ 4935-082-00284581-02; диаметр условного прохода труб; номинальный тепловой поток; обозначение «КА»; цифра «1» - при комплектации конвектора встроенным термостатом КТК-У1для однотрубных систем или «2» - при комплектации термостатом КТК-У2 для двухтрубных систем (клапана рекомендуется применять с термостатическим элементом типа RTD3651); (зу) - при заказе конвекторов с замыкающими участками; обозначение ТУ 4935-082-00284581-02.

Пример заказа:       Конвектор «Универсал КНУ-С Авто» КСК 20-1,348 КА 1(зу) прав. В ТУ 4935–082–00284581-02

При заказе проходных конвекторов в условные обозначения должны быть включены: наименование конвектора; условное обозначение по ТУ 4935-082-00284581-02; диаметр условного прохода труб; номинальный тепловой поток; обозначение «ПА»; (зу) – при заказе конвекторов с замыкающими участками; «прав.» - правое исполнение; «лев.» – левое исполнение, обозначение ТУ 4935-082-00284581-02.

##### Пример заказа:     Конвектор «Универсал КНУ-С Авто» КСК 20-1,348 ПА (зу) ТУ 4935–082–00284581-02

# 3  Состав изделия и комплект поставки

Конвектор состоит из следующих основных элементов:

1 – нагревателя;

2 – кожуха;

3 – регулирующего клапана

(для концевых типоразмеров);

4 – термостатического

элемента (термоголовки);

5 – двух кронштейнов.

нагреватель

концевой

# 4  Монтаж конвекторов

Конвекторы устанавливаются на подготовленной (оштукатуренной) поверхности вплотную к стене в следующей последовательности:

разметить места установки кронштейнов и закрепить их; установить на кронштейны нагреватель; подсоединить к системе отопления; установить кожух.

При установке конвекторов

должны соблюдаться

расстояния в пределах:

от пола до оси нижней

трубы – 160 ÷ 180 мм;

от верха конвектора

до подоконника

не менее 110 мм;

от крайних пластин

нагревателя

до кронштейнов – 75 мм.

5 Эксплуатация и техническое обслуживание

5.1 В качестве теплоносителя использовать химически очищенную и деарированную воду. Запрещается спуск теплоносителя при перерывах  в работе и остановке в летний период.

5.2 Термостатический элемент поз.4  настроить согласно инструкции.

5.3  В процессе эксплуатации необходимо производить очистку конвектора от пыли перед началом отопительного сезона и через каждые 3-4 месяца.   Нагревательный элемент очищается щеткой или пылесосом, для этого необходимо снять кожух. Лицевые поверхности кожуха и прочие детали следует протирать мягкой ветошью с использованием слабого мыльного раствора.

6    Транспортирование. Хранение

Транспортирование конвекторов допускается любым видом транспорта, обеспечивающим сохранность конвекторов от механических повреждений.

Конвекторы должны храниться в закрытом помещении или под навесом и должны быть защищены от воздействия влаги и химических веществ,

вызывающих коррозию.

7    Свидетельство о приемке

Конвекторы автоматизированные отопительные настенные средней глубины типа «Универсал КНУ Авто» КСК 20 соответствуют ГОСТ 31311-2005, ТУ 4935-082-00284581-02 и признаны годными для эксплуатации..

№ партии___________________ Дата изготовления___________________________

Номинальный тепловой поток ___________ кВт   Вес (брутто)_________________кг

ОТК______________________________ Дата________________________________

8    Гарантийные обязательства

Гарантийный срок при соблюдении потребителем требований по хранению, транспортированию, монтажу и эксплуатации, предусмотренных  ТУ 4935-082-00284581-02, настоящим паспортом - 3 года со дня ввода конвектора в эксплуатацию или продажу (при реализации через торговую сеть),  но не более 5 лет со дня изготовления. Средний срок службы конвекторов не менее 25 лет при условии соблюдения требований настоящего паспорта,  технических условий.